Registre d’accessibilité

Préfecture des Pyrénées-Orientales

Signalétique

- Indiquant les changements de direction et les accès.

- Signalétique indiquant les croisements de voitures / piétons.

- Signalétique lisible et visible (hauteur et type de caractère, au regard des distances).

- Typographie de couleur contrastée selon le type de support.

- Toute information sonore doublée par une information visuelle.

Éclairage

- Cheminement extérieur 20 lux.

- Circulation piétonne / voiture 50 lux.

- Circulation intérieure 100 lux.

- Escalier et équipement 150 lux.

- Poste ou banque d’accueil 200 lux.

Cheminement

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm.

- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0. 90 m sur une courte distance).

- Absence d’élément en saillie ≥ 0. 15m.

- Dévers sur les cheminements ≤. à 3 %.

- Espace de giration à chaque choix d’orientation et tous les 6 à 8 m.

- Éléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l’entrée, le parking et l’accueil).

- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique.

- Hauteur de passage libre ≤ 2,20 m sous élément suspendu.

Vide bordant le cheminement

Dans le cas d’un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d’un garde-corps.

Parking

En cas de place de parking 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- Place localisées à proximité de l’entrée.

- Largeur 3.30 m.

- Marquage au sol + signalétique verticale.

- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm.

Portail et porte adaptée

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons).

- Espace de manœuvre devant et derrière (1.70 m – 2.20 m).

- Largeur de passage utile d’un battant  0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées).

- Hauteur de poignée (0. 90 m et 1.30 m).

- Temporisation d’ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques.

Ascenseur et plateforme élévatrice

- Conforme à la norme NF EN 81-70AI ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81 – 41 et NF EN 81 – 40.

- Largeur de passage porte 0. 80.

- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40m.

- Charge minimale supportée ≥ à 300 kg.

Escalier ≤ à 3 marches

- BEV (Bande d’Éveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche.

- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche.

- Main courante recommandée (hauteur 0.80m à 1.00m).

- Hauteur de marche ≤ 0.17 m.

- Absence d’obstacle au pied de chaque nez de marche.

- Largeur de giron ≥ 28 cm

Escalier > à 3 marches

- BEV (Bande d’Éveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche.

- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche.

- Main courante recommandée avec barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80m à 1.00m).

- Hauteur de marche ≤ 0.17 m.

- Absence d’obstacle au pied de chaque nez de marche.

- Largeur de giron ≥ 28 cm.

Plan incliné, rampe fixe ou amovible

- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l’existant.

- Dévers ≤  à 3 %.

Dispositif de commande

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes.

- Assure le retour d’informations de la prise en compte de l’appel, particulièrement lors de l’absence d’une vision directe.

- Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m.

- Espace d’usage 0.80 m x 1.30 m.

- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande.

- L’ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores.

Banque d’accueil et borne de paiement

- Utilisable en position debout ou assise.

- Configurer pur une communication visuelle.

- Plan supérieur d’une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm.

- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm).

- Lisibilité des affichages (prix) assis ou debout.

Personnel

- Le personnel appelé à être en contact avec les usagers doit être formé à l’accueil et à l’accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique…).

Toilettes

- Au moins un toilette doit être accessible aux personnes handicapées.

- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte.

- Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m) En dehors du débattement de la porte.

- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m.

- Axe de lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral.

- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m.

- Lave-mains adapté avec hauteur du plan ≤ 0.85 m.

Lavabo

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm. Largeur 60 cm. Profondeur 30 cm. (Siphon déporté).

- Hauteur du plan ≤ 0.85 m.

Notes et observations

- Seul l’accès aux salles de réunions et au bureau de M. Préfet sont autorisés au public.

- L’intégralité des non-conformités sera levée avant la fin de l’année 2024.

# Text boxes

MAJ 01/06/22